I – варіант

( за кожну правильну відповідь 1бал)

1. Як називаються види випробувань на ударну в'язкість?

а) механічні;

б) статичні;

в) динамічні.

2. Основний компонент сталі та чавуну:

а) вуглець;

б) залізо.

# 3. Яка з нижче наведених сталей є середньовуглецевою, середньолегованою та високоякісною?

# а) 25ХНГА;

# б) 30Х5Н2Ш;

в) 45Х5Н2

# 4. Який з хімічних елементів має найбільший вплив на зварюваність сталей?

# а) титан;

# б) вуглець;

# в) марганець.

# 5. . Назва алюмінієвого сплаву Д12:

# а) дюралюмін;

# б) сплав високої міцності;

# в) термічно зміцнюваний сплав.

# 6. Найлегший кольоровий метал, сплави якого широко застосовуються в машино-будуванні:

# а) магній;

# б) алюміній.

# 7. Назва хімічної сполуки тугоплавких металів, яка надає твердості, зносостій-кості та жароміцності твердим сплавам:

# а) карбіди;

# б) сульфіди.

# 8. Які хімічні елементи додають до автоматної сталі для поліпшення її оброблю-ваності різанням?

# (декілька варіантів відповідей)

# а) мідь;

# б) кальцій;

# в) сірка.

# 9. До сталі вводять легуючі елементи для поліпшення:

# (декілька варіантів відповіді)

# а) фізичних властивостей;

# б) хімічних властивостей;

в) механічних властивостей

# 10. Легуючий елемент, який визначається буквою М:

# а) молібден;

# б) марганець.

# 11. Верхня частина доменної печі, що служить для завантаження:

# а) колошник;

# б) пояс;

# в) горн.

12. Хімічне руйнування металів:

а) корозія;

б) дифузія.

II – варіант

( за кожну правильну відповідь 1 бал )

1. Конструкційні матеріали, які найчастіше застосовуються в техніці:

а) сплави металів з неметалами;

б) сплави металів;

в) карбіди металів.

2. Як називається хімічна сполука заліза з вуглецем?

а) цементит;

б) аустеніт.

# 3. Що означає маркування сталі - Ст6Гпс?

# а) сталь звичайної якості, конст-рукційна, вміст вуглецю - 0,6%, марганцю до 1%, напівспокійна;

# б)  сталь звичайної якості, конс-трукційна, високовуглецева, порядковий номер марки - 6, з підвищеним вмістом марган-цю, напівспокійна;

# в) сталь якісна, високолегована, вміст марганцю до 6%, напів-спокійна.

# 4. Укажіть групу зварюваності для сталей, якщо вміст вуглецю становить до 0,25%:

# а) обмежена;

# б) задовільна;

в) хороша

# 5. Як називаються подвійні або багатокомпонентні сплави на основі міді, в яких основним легуючим елементом є цинк?

# а) бронзи;

# б) латуні.

# 6. М'який кольоровий метал з великою пластичністю:

# а) алюміній;

б) свинець

# 7. Вид гарячої обробки залізних порошків:

# а) спікання;

# б) зварювання;

# в) штампування.

8. Хімічне руйнування металів – це…..

# 9. Що позначає літера «Л» у марці сталі 45Л?

# а) сталь, призначена для лиття;

б) легована сталь

# 10. Найбільш сучасне металургійне облад-нання для отримання сталі:

# а) електропечі;

# б) мартенівські печі.

# 11. Процес спікання дрібних фракцій руди та ін.:

# а) флюсовання;

б) агломерація

12. Спеціальні добавки для створення дрібнозернистої структури металів, які,  практично не змінюючи хімічного скла-ду металів, поліпшують їхні фізико-механічні властивості:

а) карбіди та оксиди;

б) модифікатори

III – варіант

( за кожну правильну відповідь 1 бал )

1. Наука, що вивчає зв'язки між складом, обробкою та властивостями металів і сплавів:

а) матеріалознавство;

б) металознавство;

в) термообробка

2. Метод визначення твердості металів із застосуванням сталевих загартованих кульок:

а) Віккерса;

б) Бринелля;

в) Роквелла.

# 3. Яка властивість сталі зростає із збільшенням вмісту вуглецю?

# а) твердість;

# б) зварюваність.

# 4. Яке сумарне значення легуючих елеме-нтів має середньолегована сталь?

# а) до 10% легуючих елементів;

# б) до 2,5% легуючих елементів;

в) до 5% легуючих елементів.

# 5. Як класифікують сталь за структурою із вмістом вуглецю 0,8%:

# а) заевтектоїдна;

# б) евтектоїдна;

# в) доевтектоїдна.

# 6. Як називається сплав міді з оловом, алюмінієм, кремнієм, марганцем, свинцем та берилієм?

# а) латунь;

# б) бронза.

# 7. . Дифузійне насичення поверхні металів і сплавів кремнієм – це:

# а) нітроцементація;

# б) алітування;

# в) силіціювання.

# 8. Благородний метал:

# а) мідь;

# б) платина.

# 9. Матеріали на основі природніх або синтетичних полімерів (смол), які можуть набувати заданої форми при нагріванні під тиском і зберігати її після охолоджен-ня:

# а) гума;

# б) пластмаси;

# в) абразивні матеріали.

# 10. Основні профілі прокатного виробництва:

# (декілька варіантів відповіді)

# а) квадратний;

# б) круглий;

# в) штабовий;

# г) рейковий;

# д) тавровий;

# е) швелер;

# ж) двотавровий.

11. Процес формування нових зерен, який відбувається за підвищених температур:

а) кристалізація;

б) рекристалізація.

12. Кристалічна будова металів і сплавів, яку можна виявити за допомо-гою мікроскопа:

а) мікроскладові;

б) мікроструктура;

в) макроструктура

IV – варіант

( за кожну правильну відповідь 1 бал )

1. Як називається перехід металів і сплавів з рідкого стану в твердий:

а) рекристалізація;

б) кристалізація;

в) анізотропія.

2. Дослідження структури поверхні металу неозброєним оком або за допомогою лупи:

а) макроаналіз;

б) мікроаналіз;

в) магнітоаналіз.

3. Енергоефективне тверде паливо для доменних печей:

а) торф;

б) вугілля;

в) кокс.

# 4. Як класифікують за хімічним складом сталь із вмістом вуглецю до 0,3%:

# а) середньовуглецева;

# б) низьковуглецева.

# 5. Який зміст вуглецю містить сталь марки 09Г2С?

# а) 0,09% С;

# б) 0,9% С;

# в) 9% С.

# 6. . Один з традиційних методів виробниц-тва сталі:

# а) мартенівський;

б) доменний

# 7. Вид обробки металів, що включає нагрів, витримку і охолодження:

# а) хіміко-термічний;

# б) термічний;

# в) хімічний.

# 8. Скільки відсотків міді міститься в марці берилієвої бронзи БрБ2?

# а) 2%;

# б) 98%.

# 9. . Початковий матеріал для отримання штучного алмазу:

# а) графіт;

б) глинозем

# 10. Виріб, складові частини якого на підприємстві-виробнику з’єднуються  при зборці зчленуванням, склеюванням, зва-рюванням, пайянням та ін. способами:

# а) складальна одиниця;

# б)металоконструкція.

11. Основний матеріал, з якого шляхом відновлення заліза з його оксидів отриму-ють чавун:

а) руда;

б) фероматеріали.

12. .  Який чавун називають евтектоїдним?

а) із вмістом вуглецю 6,67%;

б) із вмістом вуглецю 4,3%.

V – варіант

( за кожну правильну відповідь 1 бал)

1. Температура плавлення заліза:

а) 1539 0 С;

б) 1392 0 С.

2. Як називається твердий розчин впровадження вуглецю в (-залізо?

а) ферит;

б) мартенсит.

3.Відомий вчений, автор ідеї й початку створення діаграм стану залізовуглецевих сплавів:

а) Чернов Д.К.;

б) Байков А.А..

4. . До модифікованих чавунів відносять:

а) ВЧ 120-4;

в) СЧ 45.

5. Що позначають першими цифрами в маркуванні чавунів (наприклад: СЧ45; ВЧ120-4)?

а) межа твердості на розтяг у МПа;

б) межа  міцності на розтяг у МПа.

# 6. Класифікація сталі Ст3кп за розкислюванням:

# а) кипляча;

# б) спокійна.

# 7. Структура загартованої сталі:

# а) мартенсит;

# б) аустеніт;

# в) ледебурит.

# 8. Як називаються сплави міді і нікелю з невеликою добавкою заліза та марганцю?

# а) мельхіори;

# б) манганін.

# 9. Назва металургії, методами якої отримують тверді сплави:

# а) порошкова;

# б) залізокарбідна.

# 10. Назва штучних матеріалів, які отримуються поєднанням компонентів із різними властивостями:

# а) бориди;

# б) композиційні.

11. Основними фазами залізовуглецевих сплавів є:

(декілька варіантів відповідей)

а) рідкі та тверді розчини вуглецю у залізі;

б) цементит;

в) графіт

12. Діаграма стану сплавів - це:

а) графічне зображення зміни фізич-ного стану, структури, фазового складу сплавів;

б) графічне зображення зміни фізич-ного стану, фазового складу спла-вів, структури, залежнно від tо і концентрації компонентів, що утворюють дану систему.

VI – варіант

( за кожну правильну відповідь 1 бал )

1. Як називається вільний вуглець?

а) графіт;

б) аустеніт.

2. Яка сталь називається евтектоїдною?

а) із вмістом вуглецю 0,8%;

б) із вмістом вуглецю 4,3%.

3. Вторинна кристалізація – це..:

а) перетворення в рідкому стані;

б) перетворення в твердому стані.

4. Що позначають цифри в марці сірого чавуну СЧ45 ?

а) умовний номер марки сірого чавуну;

б) межу міцності на розтяг до 450 МПа.

# 5. Як називається спецсталь, з якої виготовляють серцевинники електро-машин і трансформаторів?

# а) магнітна;

# б) графітова.

# 6. Оберіть марку сталі для виготовлення невідповідальних конструкцій:

# а) сталь 20;

# б) Ст3кп;

# в) 09Г2С.

# 7. Мимовільний процес у металах і сплавах, який з часом веде до погіршення їх властивостей:

# а) старіння;

б) знос

# 8. Скільки відсотків цинку міститься в латуні Л80?

# а) 80%;

# б) 20%.

# 9. . Хімічний елемент, що є металевою зв'язкою твердих сплавів:

# а) кобальт;

# б) карбід.

# 10. Природний волокнистий білий вогнетривкий мінерал:

# а) азбест;

# б) кремнезем.

# 11. Метод з'єднання в одне ціле металевих частин шляхом створення міжатомних сил зчеплення?

# а) пресовий;

# б) зварювання;

# в) штампування.

12. .  Що отримують у доменних печах?

а) сталь;

б) чавун.